## Slide 1: BROJNI SISTEMI
Marija Pilipović

## Slide 2: Brojni sistemi:
DEKADNI
BINARNI
OKTALNI
HEKSADECIMALNI

## Slide 3
BROJNI SISTEM | OSNOVA | CIFRE
BINARNI | 2 | 0, 1
OKTALNI | 8 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
DEKADNI | 10 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
HEKSADECIMALNI | 16 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15)

## Slide 4: PRETVARANJE IZ DEKADNOG U OSTALE BROJNE SISTEME
Pretvaranje iz dekadnog brojnog sistema u ostale izvodi se deljenjem s osnovicom željenog sistema (deljenjem sa 2, 8 ili 16).
Deli se sve dok celobrojni rezultat deljenja ne postane 0.
Novi broj se dobija od ostataka deljenja počevši od zadnjeg ostatka (čita se od dole na gore).

## Slide 5: Pretvaranje iz dekadnog u ostale brojne sisteme
1
0
1
1
0
3
1
6
1
13
0
27
1
0
6
0
1
54
11=B
1
6
6
1
109
7
27
7
54
1
219

439 :16

439 :8

439 :2

## Slide 6: Pretvaranje iz dekadnog u ostale brojne sisteme
1
0
0
1
1
2
0
5
0
10
1
20
1
0
5
0
1
41
4
1
1
5
1
83
15=F
20
7
41
1
167

335:16

335:8

335:2
33510 = 1010011112
33510 = 5178
33510 = 14F16

## Slide 7
Pretvaranje iz binarnog, oktalnog i heksadecimalnog brojnog sistema u dekadni izvodi se množenjem.

## Slide 8
Pretvaranje iz binarnog, oktalnog i heksadecimalnog brojnog sistema u dekadni izvodi se množenjem.

## Slide 9: PRETVARANJE IZ BINARNOG U OKTALNI I HEKSADECIMALNI BROJNI SISTEM
Iz poznatog izraza 23=81 možemo zaključiti kako svaki binarni broj od 3 cifre ima tačno 1 odgovarajući oktalni broj.
Takođe iz izraza 24=161 možemo zaključiti kako svaki binarni broj od 4 cifre ima tačno 1 odgovarajući heksadecimalni broj.

## Slide 10
2 | 8=O |  | 2 | 16=H
000 | 0 |  | 0000 | 0
001 | 1 |  | 0001 | 1
010 | 2 |  | 0010 | 2
011 | 3 |  | 0011 | 3
100 | 4 |  | 0100 | 4
101 | 5 |  | 0101 | 5
110 | 6 |  | 0110 | 6
111 | 7 |  | 0111 | 7
 |  |  | 1000 | 8
 |  |  | 1001 | 9
 |  |  | 1010 | 10=A
 |  |  | 1011 | 11=B
 |  |  | 1100 | 12=C
 |  |  | 1101 | 13=D
 |  |  | 1110 | 14=E
 |  |  | 1111 | 15=F

## Slide 11
Pretvaranje iz binarnog u oktalni brojni sistem vrši se grupisanjem vrednosti u binarnom prikazu broja u trojke s desna na levo.
Ako ukupan broj bitova nije deljiv sa tri, onda se dopisuje potreban broj vodećih nula.
100100112 = 0100100112 = 2238

## Slide 12
Pretvaranje iz binarnog u heksadecimalni brojni sistem obavlja se grupisanjem vrednosti u binarnom prikazu broja u četvorke s desna na levo.
Ako broj bitova nije deljiv sa četiri, onda se dopisuje potreban broj vodećih nula.
100100112 = 100100112 = 9316

## Slide 13
Pretvaranje iz oktalnog u heksadecimalni brojni sistem i obratno se obavlja preko binarnog brojnog sistema.

## Slide 14: SABIRANJE
PRAVILO ZA BINARNI SISTEM:
+ 0 1
0 0 1
1 1 0
110012+100112=1011002
110012
+ 100112
=1011002
1 1

## Slide 15: SABIRANJE
Princip je isti kao i kod dekadnog sabiranja: 6+3=9. Kako je u oktalnom brojnom sistemu najveća cifra 8 to je 9-8=1. Zapisujemo 1, a 1 pamtimo. Dalje, 5+7+1(koji smo preneli)=13, 13-8=5, 5 pišemo, 1 pamtimo, i tako dalje....

## Slide 16: Ostale računske operacije možete računati pomoću aplikacije Calculator
U meniju View izabrati model kalkulatora: Programmer
U obeleženom crvenom prostoru se bira brojni sistem
Dalje koristite aplikaciju na uobičajeni način.

## Slide 17: KOD I KODIRANJE
Pretpostavka uspešnog komuniciranja računara u razmeni ili obradi podataka je DOGOVOR o skupu znakova koji će se u radu s računarom koristiti kao i o binarnim kombinacijama za svaki od znakova. Dogovor se vremenom proširuje i dograđuje, a on je ili ozakonjeni standard države ili preporuka neke međunarodne organizacije.
Koja kombinacija nula i jedinica predstavlja koji znak definiše se tabelom koja se naziva KOD.

## Slide 18: BCD kod
Ukoliko svaku cifru dekadnog broja predstavimo u binarnom obliku, dobijamo tzv. binarno kodirani dekadni broj ili skraćeno BCD(Binary Coded Decimal).
Dekadni broj 28
BCD 0000 0010 0000 1000
prvi bajt
predstavlja cifru 2
drugi bajt
predstavlja cifru 8

## Slide 19: BCD kod
Osnovna mana ovog sistema je to što se jednim bajtom može predstaviti samo 10 vrednosti. To je nepakovani BCD sistem.
Kod pakovanog BCD sistema svaki polubajt (nibl) predstavlja posebnu cifru pa se jednim bajtom može predstaviti 100 različitih vrednosti.
Dekadni broj 28
BCD 0010 1000
cifra 2
cifra 8

## Slide 20: BCD kod
Kako računar, osim s brojevima radi i sa slovima i drugim posebnim znakovima, potrebno je uzeti veći broj binarnih kombinacija. Osnova današnjih računara je ASCII kod.

## Slide 21: ASCII kod
ASCII kod je skraćenica od početnih slova rečenice 'American Standard Code for Information Interchange', što prevedeno znači: Američki standardni kod za razmenu informacija. Tokom razvoja računara definisano je više varijanti ovoga koda.
To je osmo-bitni kôd (kôd čija je dužina 8 bita), koji omogućava prikaz velikih i malih slova, specijalnih znakova (na primer, *, +, =, ?, $, %, itd.), te upravljačkih znakova (na primer, početak poruke, kraj poruke, novi red, itd.).

## Slide 22: ASCII kod
Ukupno je sa osam bita moguće prikazati 256 (28=256) različitih znakova. Međutim, prvih 128 znakova je zaista standardizovano, a preostalih 128 nije jedinstveno standardizovano.
ASCII kod definiše 128 karaktera od koji su prvih 31 kontrolni karakteri koji se koriste za slanje dodatnih informacija o poslatim podacima.
ASCII kod 65 : veliko slovo A
ASCII kod 61: =
ASCII kod 101: malo slovo e

## Slide 23: ASCII kod
Pored ASCII koda postoje i drugi kodovi (npr. UNICODE).
Svaki korisnik može kreirati sopstveni kod, u kome će, na primer, slovu A biti dodeljen broj 1. Ali u tom slučaju gubi se svaka kompatibilnost sa PC računarima.

## Slide 25: ZADACI ZA DOMAĆI ZADATAK
1. Pretvori u ostale brojne sisteme:
  9410
  100010012
  3278
  9C16